## Slide 1
UNIVERSITÉ IBA DER THIAM DE THIÈS
Master Intelligence Artificielle et Smartech | Projet : Réseaux sans fil | 2025/2026
Conception et Optimisation
d'un Réseau LPWAN pour l'IoT
Zone d'Étude : Notto Gouye Diama, Sénégal
Présenté par Talla DIOP
Sous la supervision de Dr Ibrahima GUEYE

## Slide 2
Plan de la Présentation
01
Contexte & Problématique
IoT en zones rurales sénégalaises
02
État de l'Art LPWAN
LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT
03
Conception du Réseau
Architecture & composants
04
Simulation & Performances
MATLAB, NS-3, indicateurs clés
05
Optimisation & IA
Q-Learning, ADR, résultats
06
Conclusion & Perspectives
Bilan et axes futurs

## Slide 3
01 | Contexte & Problématique
Contexte
Émergence de l'IoT dans les pays africains
Zones rurales sénégalaises : fort potentiel agricole
Besoins de surveillance intelligente des cultures
Réseaux traditionnels inadaptés (Wi-Fi, 4G)
Problématique
Faible couverture réseau rurale
Consommation énergétique élevée des capteurs
Coût élevé des infrastructures classiques
Absence de solutions de communication fiables
Comment concevoir un réseau LPWAN performant, économique et adapté aux zones rurales sénégalaises ?

## Slide 4
02 | Comparaison des Technologies LPWAN
Critère | LoRaWAN | Sigfox | NB-IoT
Portée | Très grande | Grande | Grande
Consommation | Tres faible | Tres faible | Moyenne
Debit | Moyen | Tres faible | Eleve
Cout | Faible | Faible | Plus eleve
Securite | Bonne | Moyenne | Tres elevee
Infrastructure | Reseau prive | Operateur | Operateur
Zones rurales | TRES BONNE | Bonne | Moyenne
LoRaWAN retenu : longue portee, faible cout, reseau prive, parfaitement adapte aux zones rurales

## Slide 5
03 | Architecture du Reseau LoRaWAN Propose
Capteurs IoT
50 noeuds
SX1276
868 MHz
>
Gateway
LoRaWAN
3 gateways
RAK2245
Portee 4.8 km
>
Network
Server
Chirpstack v4
LoRaWAN 1.0.4
Authentification
>
Cloud IoT
Stockage
REST API
MQTT
>
Analyse IA
Q-Learning
ADR-ML
Tableau de bord
Zone d'etude : Notto Gouye Diama
Commune rurale - departement de Thies
Surface couverte : 75 km2
50 capteurs sur parcelles agricoles
3 gateways positionnees strategiquement
Distance max capteur-gateway : 15 km
Parametres Cles
Frequence | 868 MHz (bande ISM)
Bande passante | 125 kHz
Spreading Factor | SF7 a SF12
Modele propagation | Okumura-Hata Rural
Batterie capteur | 2000 mAh
Intervalle TX | 15 minutes

## Slide 6
04 | Resultats de Simulation
Chart: Portee maximale vs Spreading Factor
| SF7 | SF8 | SF9 | SF10 | SF11 | SF12
Portee max (km) | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 6.8 | 8.2 | 9.5
Chart: Debit utile vs Spreading Factor (bps)
| SF7 | SF8 | SF9 | SF10 | SF11 | SF12
Debit utile (bps) | 5468 | 3125 | 1758 | 977 | 537 | 293
Chart: Energie par message (mJ)
| SF7 | SF8 | SF9 | SF10 | SF11 | SF12
Energie/message (mJ) | 3.2 | 7.8 | 18.5 | 43.2 | 108 | 380
Chart: Taux d'erreur paquets / PER (%)
| SF7 | SF8 | SF9 | SF10 | SF11 | SF12
PER (%) | 20 | 20.5 | 21.2 | 22.5 | 24.8 | 28

## Slide 7
05 | Optimisation & Intelligence Artificielle
Optimisation Energetique
Regroupement des donnees
Mode veille entre transmissions
Gestion du Duty Cycle
Optimisation Couverture
Placement strategique gateways
Puissance d'emission adaptative
SF optimal par distance
Q-Learning (ADR)
Agent IA optimise les parametres
Convergence ~350 episodes
Reduction PER et consommation
Comparaison Avant / Apres Optimisation
Critere | Avant Opt. | Apres Opt.
Consommation energetique | Elevee | Reduite
Pertes de paquets (PER) | Frequentes | Reduites
Autonomie des capteurs | Faible | Elevee
Qualite du signal | Instable | Optimisee

## Slide 8
06 | Test de simulation et demonstration de la plateforme IoT

## Slide 9
07 | Conclusion & Perspectives
Principaux Resultats
LoRaWAN : solution efficace pour l'IoT rural senegalais
Couverture de plusieurs km avec 3 gateways sur 75 km2
SF9/SF10 : meilleur compromis portee/energie/debit
SF7 : duree de vie batterie ~48 ans vs 0.8 an en SF12
Q-Learning : ameliore l'ADR, convergence des ~350 episodes
Agriculture intelligente : irrigation automatisee operationnelle
Perspectives
Deploiement reel a grande echelle
Deep Learning pour prediction reseau
Integration Cloud & Big Data (AWS IoT)
Extension vers les Smart Cities
Cybersecurite IoT avancee
LoRaWAN + Intelligence Artificielle : une base solide pour les solutions IoT intelligentes en Afrique